## Slide 1: 第4章 定位系统

## Slide 2: 内容回顾
前一章介绍了传感器的基本概念和典型应用，并讨论了传感器的设计需求和软硬件平台，以TinyOS为例简单介绍了节点操作系统，以CTP为例介绍了传感网组网技术。

## Slide 3: 本章内容
4.1 基于位置的服务
4.2 定位系统
4.3 定位方法
4.4 物联网环境下定位技术的新挑战和发展前景

## Slide 4: 为什么需要定位？
基于位置的服务
  地图与导航：百度地图
  搜索周边服务信息：大众点评
  基于位置的社交网络：微信
位置信息与我们的生活息息相关
位置信息不是单纯的“位置”
  地理位置（空间坐标）
  处在该位置的时刻（时间坐标）
  处在该位置的对象（身份信息）

## Slide 5: 本章内容
4.1 基于位置的服务
4.2 定位系统
4.3 定位方法
4.4 物联网环境下定位技术的新挑战和发展前景

## Slide 6: 现存主流定位系统
卫星定位：GPS
蜂窝基站定位
室内精确定位

## Slide 7: 卫星定位
各国的卫星定位系统
  美国：GPS
  俄罗斯：GLONASS
  欧盟：伽利略
  中国：北斗一号（区域）、北斗二号（全球）
GPS是目前世界上最常用的卫星导航系统。

## Slide 8: GPS：发展简史
1973年，美国国防部开始GPS计划
1983年，里根承诺将来对民间开放使用
1989年，正式开始发射GPS工作卫星
1994年，卫星组网完成，投入使用
2000年，克林顿下令取消军用/民用定位精度的差别

## Slide 9: GPS：系统结构
宇宙空间部分
  24颗工作卫星
地面监控部分（全部在美国境内）
  1个主控中心（另有1个备用）
  4个专用地面天线
  6个专用监视站
用户设备部分
  GPS接收机

## Slide 10: GPS：定位原理

## Slide 11: GPS：主要优缺点
优点
  精度高
  全球覆盖，可用于险恶环境
缺点
  启动时间长
  室内信号差
  需要GPS接收机

## Slide 12: A-GPS（Assisted GPS）
GPS定位和蜂窝基站定位的结合体
利用基站定位确定大致范围
连接网络查询当前位置可见卫星
大大缩短搜索卫星的时间

## Slide 13: GPS典型应用：汽车导航
最初仅能提供位置和周边地图
第二代汽车导航系统可根据目的地自动计算“最短”路线
互联网时代，汽车导航可从交管部门取得路况咨询，优化路线，找出“最快”路线
物联网时代，感知更透彻
  综合道路状况，污染指数，天气状况 ，加油站的分布，驾驶员的身体状况等 各种因素找出“最佳”路线
  由“以路为本”转变到“以人为本”

## Slide 14: 蜂窝基站定位
GSM蜂窝网络
  通讯区域被分割成蜂窝小区
  每个小区对应一个通讯基站
  通讯设备连接小区对应基站进行通讯
利用基站位置已知的条件 ，可对通讯设备进行定位

## Slide 15: 单基站定位法
COO定位（Cell of Origin）
  将移动设备所属基站的位置视为移动设备的位置
  精度直接取决于基站覆盖的范围
  基站分布疏松地区，一个基站覆盖范围半径可达数公里，误差巨大
优点：简单、快速，适用紧急情况

## Slide 16: 多基站定位法
ToA/TDoA定位法
  测量无线信号传播时间
  需要三个基站才能定位
  稀疏地区可能只能收到两个基站的信号，不适用
AoA定位法
  测量无线信号传播方向
  需要两个基站

## Slide 17: 蜂窝基站定位：主要优缺点
优点
  不需要GPS接收机，可通讯即可定位
  启动速度快
  信号穿透能力强，室内亦可接收到
缺点
  定位精度相对较低
  基站需要有专门硬件，造价昂贵

## Slide 18: 典型应用：紧急电话定位
美国E-911系统
  拨打报警电话时，根据基站定位出手机位置，自动接到最近警局
  综合了各种定位技术，包括ToA，TDoA，AoA，RSS，A-GPS
  使用时尝试各种定位方法，择优而用

## Slide 19: 室内精确定位
室内环境的复杂性
多径效应
  原因：障碍物反射电磁波，反射波和原始波在接收端混叠
  室内障碍物众多，多径效应明显
对电磁波的阻碍作用
  长波信号（GPS）传播能力强，穿透能力弱
  室内应选用短波信号来进行定位

## Slide 20: 室内精确定位
利用已有设备与网络
  Wi-Fi，ZigBee，蓝牙
  部署方便、成本低、精度有限
利用专门设备与网络
  红外线、超声波、RFID、超宽带(UWB)等
  精度高、部署成本高

## Slide 21: 室内精确定位- Wi-Fi定位
无线AP定位
  利用可见Wi-Fi接入点来定位
  在大城市中，无线AP数目多，定位非常精确
  在智能手机中成熟应用

## Slide 22: 典型Wi-Fi定位系统： Skyhook
建立AP位置数据库
  现场勘测（war-driving）：通过装载了GPS和WiFi终端的小车四处搜集（方法与google的“街景street view”类似）
  用户主动提交AP信息
定位精度10米，响应时间1秒
  提供专门的开发SDK

## Slide 23: 本章内容
4.1 基于位置的服务
4.2 定位系统
4.3 定位方法
4.4 物联网环境下定位技术的新挑战和发展前景

## Slide 24: 定位方法
定位的关键：
  有一个或多个已知坐标的参考点
  测量待定物体与已知参考点的空间关系
两个步骤：
  测量物理量→根据物理量确定目标位置
常见定位方法：
  基于距离（时间）的定位（Time of Arrival, ToA）
  基于距离（时间）差的定位（Time Difference of Arrival, TDoA）
  基于信号特征的定位（Received Signal Strength, RSS）

## Slide 25: 基于距离的定位（ToA）
距离测量方法
  距离d = 波速v * 传播时间Δt
  传播时间Δt = 收到时刻t – 发出时刻t0
问题：接收端如何得知t0？

## Slide 26: 基于距离的定位（ToA）
方法1：利用波速差
  发送端同时发送一道电磁波和声波
  接收端记录：
    电磁波到达时刻
    声波到达时刻
  距离
  由于 远大于 ，上式可简化为

## Slide 27: 基于距离的定位（ToA）
方法2：测量波的往返时间
  发送端于时刻 发送波
  接收端收到波后，等待时间 后返回同样的波
  发送端记录收到回复的时间
  距离

## Slide 28: 基于距离的定位（ToA）
位置计算方法：多边测量（也称多点测量）
  平面上定位，取三个参考点
  以每个参考点为圆心，到该参考点的距离为半径画圆，目标必在圆上
  平面上三个圆交于一点
  实际中取用超过三个参考点，用最小二乘法减少误差

## Slide 29: 基于距离差的定位（TDoA）
ToA的局限
  需要参考点和测量目标时钟同步
TDoA
  不需要参考点和测量目标时钟同步
  参考点之间仍然需要时钟同步

## Slide 30: 基于距离差的定位（TDoA）
距离差测距方法
  测量目标广播信号
  参考点i，j分别记录信号接收到的时刻 ，
  测量目标到i，j的距离差
位置计算方法
  至少两组数据联立方程求解
  实际采用多组数据最小二乘法求解
  每次测量结果
    参考点坐标
    到参考点的距离
    构建方程：

## Slide 31: 基于信号强度测距的定位
ToA和TDoA都需要接收端特殊装置
基于信号强度测距的定位直接利用无线通信的射频信号定位，不需要额外设备
原理：信号强度随传播距离衰减
问题：理想公式实际难以应用

## Slide 32: 基于信号特征的定位
解决方法：
  将信号强度特征看做“指纹”
  预先布置N个参考节点
  测出N个参考节点信号的强度，得到一个N维向量
  事先测出区域中每个位置的特征向量（“指纹”）
  将目标测出的特征向量和特征向量数据库比对，找出最相似指纹对应的位置
缺点：不能应对动态变化

## Slide 33: 基于信号特征的定位
右图以雷达图的形式呈现了空间中某个位置上的RSS特征向量。
在这个位置上可以扫描到一系列Wi-Fi AP，有些AP的信号强，另一些AP的信号弱。

## Slide 34: 基于信号特征的定位
定位时，根据当前位置的无线信号指纹，在指纹数据库中寻找最相似的指纹及其对应的位置
移动端实时显示当前位置以及历史移动轨迹

## Slide 35: 基于信号特征的定位
LANDMARC：基于信号特征的动态定位方法
  除了信号发送源，再布置一系列RFID标签作为参考标志
  每个标志随时记录自己收到的RSS信号强度特征向量
  将目标测得的信号特征向量与参考标志此时的特征向量进行比对，确定位置，误差在1m范围以内
LiFS：基于群智感知的非现场勘测定位
  通过集成在智能手机上的运动传感器捕捉用户的运动信息，将原本互相独立的RSS指纹关联到一起，进而形成高维的指纹空间
  将原始的楼层平面图变换为高维空间中的无应力平面图
  通过匹配指纹空间和无应力平面图，得到指纹的位置信息
  无需用户主动参与，成功取消人工勘测环节

## Slide 36: 本章内容
4.1 基于位置的服务
4.2 定位系统
4.3 定位方法
4.4 物联网环境下定位技术的新挑战和发展前景

## Slide 37: 物联网环境下定位技术的 新挑战和发展前景
  网络异构
    接入物联网的设备五花八门
  连接起来的网络各自不同
  →如何让不同的设备在不同的网络下准确定位
  新型定位技术：网络定位
    适用于无线传感网、自组织网络
    通过少量位置已知节点，定位出全网络节点的位置
位置已知节点
位置未知节点
距离

## Slide 38: 物联网环境下定位技术的 新挑战和发展前景
环境多变
  室外定位 VS. 室内定位
  空旷场所 VS. 深山密林
  静态场景 VS. 动态场景
  高移动性 VS. 低移动性

## Slide 39: 物联网环境下定位技术的 新挑战和发展前景
信息安全与隐私保护
  位置信息内涵丰富且隐私息息相关
  高精度位置信息泄露的后果严重
  → 如何既保证信息精度，又保护个人隐私
大规模应用
  物联网时代，接入网络的设备将超过500亿台
  → 如何应对庞大的数量增长
  → 如何让定位技术为简单设备（如RFID标签）所用

## Slide 40: 本章小结
内容回顾
本章介绍了位置信息的基本概念，重点讨论了三种定位系统以及三种典型的定位方法，最后探讨了物联网环境下定位技术的新挑战和发展前景。
重点掌握
了解位置信息的三要素。
了解GPS的系统组成，定位原理，典型应用和优缺点。
了解蜂窝基站定位（单基站和多基站）的方法以及优缺点。
了解室内精确定位的原理和应用。

## Slide 41: 本章小结
重点掌握（续）
掌握基于距离的定位中距离测量的两种方法。
掌握基于距离差的定位所采用的测量方法和位置计算方法，以及与基于距离的定位相比有何优缺点。
掌握基于信号特征的定位方法。
说明物联网环境下定位技术的新挑战和发展前景。